ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Краны-штабелеры мостовые электрические опорные г/п до 1 т, пролет от 2,1 до 16,5 м, длина моста до 16,8 м, высота подъема груза до 5,2 м, исполнение общепромышленное

| СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ | Кол. кранов, шт |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, т |  | Пролет, Lпр., м, (от 2,1 до 16,5 м - кратный 0,1 м) |  |
| Длина моста, L, м |  | Скорость, м/мин: | по умолч. | другое |
| Высота от головки рельса до выступающих частей потолка, Н1, м |  | подъема |  | 7,8 |  |
|  |  | передвижения крана |  | 7,2-19,8 |  |
| Высота от пола до головки рельса, Нр, м |  | передвижения тележки |  | 3,6-12 |  |
| Высота от пола до верха стеллажа, Нст, м |  | Поворот колонны, об/мин |  | 0,5-1,25 |  |
| Размеры вил, м: |  | Тип вил |  | -стационарные, b, м |
| вылет, e |  |  |  | -раздвижные от b2 до b1, м, (от 0,3 до 1,1) |
| ширина, b |  | Высота подъема вил, Hп, м (от 2,8 до 5,2 м) |  |
| Подвод питания: |  | - кабельный (перемещение крана до 40 м) |
|  |  | - троллейный шинопровод (перемещение крана свыше 40 м) – в комплект не входит |
| Температура окружающей среды: |  | (-40+40)°С |  | (-20+40)°С |  | (0+40)°С |
| Климатическое исполнение: |  | -У |
| Категория размещения: |  | 3 – в помещении |  | 4 – в отапливаемом помещении |
| Тип подкранового рельса (или ширина головки), мм: ____Р24 ____Р43 ____ квадрат 50 ____ др.___________ |
| Тормоза: | на передвижение крана - есть | Тип управления: |  | - с пола |
|  | на перемещение тележки - есть |  |  | - радиоуправление |
| Система запитки объекта: |  | -5 проводников (3 фазных + нулевой рабочий + нулевой защитный) |  | - 4 проводника (3 фазных + нулевой рабочий, совмещенный с нулевым защитным) |  | - |

Полное наименование организации:_________________________________________________________________

Должность: ___________________________________   Ф.И.О.: __________________________________________

м.п.                      Подпись:_______________________   Тел/факс _________________________________________